Действие электрического тока на организм человека

Механизация и автоматизация производственных процессов в настоящее время обеспечиваются повышенным применением электрической энергии различных параметров. Электрические установки, с которыми приходится иметь дело практически всем работающим на производстве, представляют для человека большую потенциальную опасность.

Воздействие электрического тока на организм человека может иметь серьезные последствия для здоровья. Статистика электротравм показывает, что они составляют незначительную часть (0,5-1%) общего производственного травматизма на предприятиях цветной металлургии. Однако среди причин смертельных несчастных случаев на долю электротравм приходится 20-40%. Много несчастных случаев происходит при обслуживании широко распространенных электроустановок, рассчитанных на напряжение от 127 до 380 В.

Электрический ток одних и тех же параметров оказывает на организм человека в различной обстановке неодинаковое действие. Ток, не вызывающий заметного воздействия на человека в одних условиях, может привести к трагическим последствиям в других. Опасность поражений электрическим током усугубляется тем, что он не может быть обнаружен при помощи органов чувств. В связи с этим возникает необходимость приобретениями работающими знаний о возможных опасных проявлениях электрического тока, а также способах защиты от поражения им.

Проходя через организм человека, электрический ток оказывает термическое, электрическое и биологическое воздействия.

Термическое действие тока проявляется в ожогах тела, нагреве и повреждении кровеносных сосудов, нервной системы, мозга и других органов, что вызывает их серьезные функциональные расстройства. Электрическое действие тока проявляется в разложении тока и плазмы в организме, вызывающем значительные нарушения их физико-химического состава, а также ткани в целом. Биологическое действие тока выражается главным образом в нарушении процессов, свойственных живой материи (раздражение и возбуждение нервных волокон и других органов тканей организма), с которыми связана ее жизнедеятельность.

Многообразие воздействия электрического тока на живой организм можно условно свести к двум основным видам поражений: электрическим травмам и электрическим ударам. Приблизительно 55% травм носят смешанный характер.

К электрическим травмам относятся: электрический ожог - результата теплового воздействия электрического тока в месте контакта; электрический знак - специфическое поражение кожи серого или бледно-желтого цвета с омертвлением верхнего слоя кожи; металлизация кожи частицами расплавившегося под действием электрической дуги металла; электроофтальмия-воспаление наружных оболочек глаз из-за воздействия ультрафиолетовых лучей электрической дуги; механические повреждения - разрывы кожи, вывихи, переломы костей, вызванные непроизвольным судорожным сокращением мышц под действием тока, проходящего через тело человека.

Электрический удар является очень серьезным поражением организма человека, вызванным возбуждением живых тканей тела электрическим током и сопровождающимся судорожным сокращением мышц, в зависимости от исхода поражения электрические удары могут быть условно разделены на следующие четыре степени: 1-судорожное сокращение мышц без потери сознания; 2-судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца; 3-потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания; 4-отсутствие дыхания и кровообращения-состояние клинической смерти.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИСХОД ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Основным фактором, обусловливающим ту или иную степень поражения человека, является сила тока. Для характеристики воздействия электрического тока на человека установлены три критерия: пороговый ощутимый ток - наименьшее значение силы электрического тока, вызывающего при прохождении через организм человека ощутимые раздражения; пороговый неотпускающий ток - наименьшее значение силы электрического тока, вызывающего судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник; пороговый фибрилляционный ток – наименьшее значение силы электротока, вызывающего при прохождении через тело человека фибрилляцию сердца. Фибрилляцией называется хаотические и разновременные сокращения волокон сердечной мышцы, ведущие к нарушению ритмичной работы сердца. При протекании тока на пути рука –рука или рука-нога значения силы тока следующие, мА:

| Пороговый фибрилляционный ток - наименьшее значение силы электрического тока, вызывающего при прохождении через тело человека фибрилляцию сердца. Фибрилляцией называются хаотические и разновременные сокращения волокон сердечной мышцы, ведущие к нарушению ритмичной работы сердца. При протекании тока на пути рука-рука или рука-нога значения силы тока следующие, мА: Пороговый ток | Переменный ток (50Гц) | Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
| Ощутимый | 0,5-1,5 | 5,0-7,0 |
| Неощутимый | 10-15 | 50-80 |
| Фибрилляционный | 80-100 | 300 |

Необходимо отметить, что приведенные выше данные до некоторой степени условны, так как ток, вызывающий у одного человека лишь слабые опущения, для другого может оказаться не отпускающим. Это зависит от состояния нервной системы, физического развития человека. Для женщин, например, пороговое значение тока примерно в 1,5 раза ниже, чем для мужчин.

На исход поражения сильно влияет сопротивление тела человека, которое изменяется в очень больших пределах. Наибольшим сопротивлением обладает верхний слой кожи толщиной около 0,2 мм. При сухой чистой неповрежденной коже сопротивление тела человека колеблется в пределах от 2.103 до 2.106 Ом. При увлажнении и загрязнении кожи, а также при повреждении ее (в местах контакта) сопротивление тела оказывается наименьшим - около 500 Ом, т.е. достигает значения сопротивления внутренних тканей тела 300-500 Ом. При расчетах, связанных с обеспечением электробезопасности и расследованием электротравм, сопротивление тела человека принимают равным 1000 Ом.

Продолжительность воздействия тока, протекающего через тело человека, сильно влияет на исход поражения в связи с тем, что с ее увеличением резко падает сопротивление кожи человека из-за усиления деятельности потовых желез. Это приводит к повышению влажности кожного покрова и резкому снижению его электрического сопротивления. Для переменного тока частотой 50 Гц предельно допустимый ток при продолжительности воздействия 0,1с составляет 500 мА, а при воздействии в течение 1с 50 мА.

Таким образом, чем более длительное время человек находится под воздействием тока, тем сильнее будет поражение и тем меньше вероятность восстановления жизненных функций организма.

Степень поражения зависит также от рода и частоты тока. Наиболее опасным является переменный ток частотой от 20 до 1000 Гц, который преимущественно влияет на сокращение мышц, сосудов, голосовых связок и т.д., а постоянный ток производит в организме термическое и электрическое действие. Установлено, что переменный ток напряжением ниже 500 В опаснее постоянного тока, равного по напряжению, а при больших напряжениях опаснее становится постоянный ток.

Существенное значение имеет и путь тока через тело человека. Наибольшая опасность возникает при непосредственном прохождении тока через жизненно важные органы (сердце, легкие, головной мозг). Статистические данные показывают, что число травм с потерей сознания при прохождении тока по пути правая рука - нога составляет 85%, по пути нога - нога 15%.

Индивидуальные свойства человека, т.е. его физическое и психическое состояние в момент воздействия электрического тока, имеют огромное значение. Опасности поражения током больше подвержены лица, страдающие болезнями сердца, легких, нервными заболеваниями и т.д. Поэтому к обслуживанию электроустановок допускаются лица, прошедшие специальный медицинский осмотр.

Влияние состояния окружающей среды на опасность поражения электрическим током учитывается классификацией помещений (ПУЭ) и условий труда (ГОСТ 12.1.013-78).

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Поражения человека электрическим током или электрической дугой может произойти в следующих случаях:

- при однофазном (одному линейному проводу) прикосновении не изолированного от земли человека к неизолированным токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением;

- при одновременном соприкосновении человека с двумя неизолированными частями (двум линейным проводам) электроустановок, находящихся под напряжением;

- при приближении человека, не изолированного от земли, на опасное расстояние к токоведущим, не защищенным изоляцией частям электроустановок, находящихся под напряжением;

- при прикосновении человека, не изолированного от земли, к нетоковедущим металлическим частям (корпусам) электроустановок, оказавшимся под напряжением из-за замыкания на корпус;

- при соприкосновении человека с двумя точками земли (грунта), находящимися под разными потенциалами в поле растекания тока (включение под "напряжение шага");

- при действии атмосферного электричества во время разряда молнии;

- под действием электрической дуги;

- при освобождении другого человека, находящегося под напряжением.

Поражение человека при случайном прикосновении к токоведущим частям электрической сети зависит от схемы прикосновения, напряжения сети, качества изоляции токоведущих частей от земли, режима нейтрали, схемы самой сети, емкости токоведущих частей относительно земли и т.п.

Двухфазное прикосновение - прикосновение к двум линейным проводам одновременно является самым опасным, так как в этом случае к телу человека прикладывается наибольшее возможное в данной сети напряжение -линейное. Ток, протекающий через тело человека, равен

Iч= Uл/Rч= 3Uф/ Rч, где

Iч - ток, проходящий через тело человека,

Uл - линейное напряжение,

Rч - сопротивление тела человека,

Uф - фазное напряжение.

Однофазное прикосновение - прикосновение к одной фазе является значительно менее опасным, чем двухфазное. Однако статистика показывает, что наибольшее количество электротравм связано с однофазным прикосновением человека к токоведущим частям, находящимся под напряжением. В этом случае напряжение, под которым оказывается человек, не превышает фазного напряжения, т.е. меньше линейного в 1,73 раза. Соответственно, меньше оказывается и ток, протекающий через тело человека. Кроме того, на величину этого тока влияет также режим нейтрали сети, сопротивление пола, на котором стоит человек, сопротивление его обуви, изоляции, емкость фаз относительно земли и некоторые другие факторы.

Опасность шаговых напряжения. Поражение человека может произойти, если он окажется под шаговым напряжением. Шаговым называется напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися на расстоянии одна от другой на расстоянии шага (0,8 м), на которых одновременно стоит человек. Такой случай может возникнуть, если человек окажется в зоне растекания тока, которая образуется вокруг любого проводника, оказавшегося в земле или на земле. Наибольший электрический потенциал будет в месте соприкосновения проводника с землей. Опасность поражения в этом случае увеличивается при сокращении расстояния между человеком и местом замыкания на землю и при увеличении ширины шага. По мере удаления от этого места потенциал поверхности грунта уменьшается и на расстоянии, равном примерно 20 м, может быть принят равным пулю.

Протекание тока по пути нога-нога менее опасно, чем по пути рука-нога. Однако известно немало несчастных случаев при воздействии шагового напряжения. Поражение при этом усугубляется тем, что из-за судорожных сокращения мышц ног человек падает, после чего цепь тока замыкается вдоль тела через жизненно важные органы. Кроме того, рост человека больше длины его шага и это обусловливает большую разность потенциалов. Защитное действие оказывает обувь, обладающая большими изоляционными свойствами, например, резиновая.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЗДЕЙСВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Первая доврачебная помощь при несчастных случаях от электрического тока состоит из двух этапов:

- освобождение пострадавшего от воздействия электрического тока

- оказание ему медицинской помощи.

Освобождение пострадавшего от действия тока..

Если пострадавший не может самостоятельно освободиться от действия тока, то это необходимо сделать присутствующим. При этом надо помнить, что без применения необходимых мер предосторожности прикасаться к человеку, находящемуся под током, опасно для жизни.

Если невозможно быстро отключить установку, необходимо отделить пострадавшего от токоведущих частей (при напряжении до 1000 В сухой доской, палкой) или оттянуть пострадавшего, взявшись за его одежду, если она сухая (желательно производить это в резиновых перчатках и галошах). При напряжении выше 100 В следует пользоваться только изолированной штангой или клещами (в резиновых перчатках и ботах).

При невозможности применения ни одного из указанных способов рекомендуется перерубить токоведущие провода топором с сухой деревянной рукояткой или перерезать каким-либо другим инструментом с изолированной ручкой. При этом следует рубить или резать провода каждый в отдельности и действовать одной рукой.

Доврачебная помощь пострадавшему.

- Если пострадавший находится в сознании, но до этого продолжительное время находился под током или в состоянии обморока, ему необходимо обеспечить полный покой до прибытия врача или срочно доставить в лечебное учреждение. Такие меры необходимы в связи с тем, что при электротравме возможны спазмы артерий, питающих сердце, и может иметь место смертельный исход спустя некоторое время после освобождения от действия электрического тока.

- При отсутствии сознания, но сохранившихся дыхании и работе сердца нужно ровно и удобно уложить пострадавшего на мягкую подстилку, расстегнуть пояс и одежду, обеспечить приток свежего воздуха.

- Следует давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать лицо холодной водой, растирать и согревать тело.

- Если пострадавший плохо дышит ( редко, судорожно) или дыхание постепенно ухудшается, в то время как во всех этих случаях продолжается нормальная работа сердца, необходимо делать искусственное дыхание.

- При отсутствии признаков жизни нужно делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца.

- Искусственное дыхание должно быть начато немедленно после освобождения пострадавшего от действия тока и определения его состояния. Оно должно производиться методом "изо рта в рот". При этом способе пострадавшего укладывают на спину, открывают ему рот и удаляют изо рта посторонние предметы и слизь.

- Для раскрытия гортани оказывающий помощь запрокидывает голову пострадавшего назад, положив под затылок одну руку, а второй рукой надавливает на лоб или темя пострадавшего до такой степени, чтобы подбородок оказался на одной степени с шеей. Оказывающий помощь делает глубокий вдох и затем, плотно прижав свой рот ко рту пострадавшего (можно через платок или марлю), выдыхает воздух. При этом нос пострадавшего нужно закрыть щекой или пальцами. Затем оказывающий помощь откидывается назад и делает новый вдох. В этот период грудная клетка пострадавшего опускается и происходит пассивный выдох.

- Вдувать воздух следует резко каждые 5-6 секунд, что соответствует частоте дыхания 10-12 раз в минуту. При появлении первых слабых вдохов у пострадавшего следует приурочивать искусственный вдох к моменту начала самостоятельного вдоха. Искусственное дыхание прекращают при восстановлении у пострадавшего собственного глубокого и ритмичного дыхания.

- Искусственное кровообращение. Как уже отмечалось ранее, при электропоражениях возможно не только прекращение дыхания, но и нарушение нормальной работы сердца - фибрилляция, ведущая к остановке кровообращения.

- Пострадавшего, находящегося в состоянии клинической смерти, еще можно возвратить к жизни. Для этого необходимо искусственное поддержание кровообращения в организме и восстановление нормальных естественных сокращений групп сердечных мышц, т.е. восстановление нормальной работы сердца. С этой целью проводят непрямой массаж сердца. Для осуществления массажа сердца пострадавшего необходимо уложить спиной на ровную жесткую поверхность, обнажить грудную клетку и снять пояс. Оказывающий помощь встает так, чтобы он мог наклониться над пострадавшим. Если пострадавший уложен на полу, надо встать на колени, положить ладонь одной руки на нижнюю треть грудины, а затем положить поверх руки другую руку и надавливать на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоненным корпусом. Надавливание (толчок) делают быстро - примерно один раз в секунду, В результате этого сердце сжимается между грудиной и позвоночником и выталкивает из своих полостей кровь. После прекращения надавливания грудная клетка и сердце расправляются и сердце заполняется кровью, поступающей из вен.

- Одновременно с массажем сердца нужно делать искусственное дыхание (вдувание воздуха). Если помощь оказывают двое, менее опытный должен выполнять искусственное дыхание, а другой - наружный массаж сердца. Вдувать воздух надо в промежутках через каждые пять надавливаний.

- Если помощь оказывает один человек, то он должен чередовать операции: после двух вдуваний воздуха делать 15 надавливаний на грудную клетку. О восстановлении деятельности сердца у пострадавшего судят по появлении у него собственного, не поддерживаемого массажем регулярного пульса. Для проверки пульса через каждые 2 мин на 2-3 с.  прерывают массаж.

- Искусственное дыхание и массаж сердца продолжают до появления признаков "оживления" или до появления явных признаков действительной смерти (появление трупных пятен или трупного окоченения). Констатировать смерть может только врач. После появления признаков оживления закрытый массаж сердца и искусственное дыхание следует продолжать еще в течение 5-10 минут, приурочивая вдувание к моменту собственного вдоха пострадавшего.